Гейзер Престиж М - система обратноосмотической очистки воды, оснащена минерализатором и специальным двухклавишным краном чистой воды. Из одного крана вы можете получить как кристально чистую так и обогащенную минералами воду.

Фильтры обратноосмотической очистки воды, производят наиболее качественную (полноценную) очистку воды в домашних условиях (метод очистки – обратный осмос). Входная вода проходит через 3 картриджа предварительной очистки и поступает на обратноосмотическую мембрану. В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества разделяются на молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны накапливается практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются по другую сторону. Таким образом, метод обратного осмоса обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов фильтрации.

Вода, очищенная фильтром Гейзер Престиж, близка по своим свойствам к талой воде древних ледников, которая признается наиболее экологически чистой и полезной для человека.

Технология обратного осмоса, использованная в фильтре Гейзер Престиж, заключается в фильтровании воды через полупроницаемую мембрану. Размеры пор мембраны настолько малы, что пропускают только молекулы воды. Размер молекул большинства примесей, а также бактерий и вирусов значительно больше молекул воды, поэтому они не проходят через мембрану. Система работает при давлении в подводящей магистрали не менее 3 атм.

В комплект входит минерализатор «Вита» для насыщения очищенной воды полезными солями кальция и магния до оптимального уровня жесткости воды – 1,5-2 мг-экв/л. Кран с двумя вентилями обеспечивает подачу воды с минералами (если Вы хотите выпить стакан воды, обогащенной полезными микроэлементами) или без них (для приготовления чая, кофе). Вкус напитков, приготовленных на абсолютно чистой воде гораздо богаче и ароматнее.

Ступени очистки:

Первая ступень  -  картридж ЭФМ из витого или вспененного полипропилена. Предварительная механическая очистка

Вторая ступень  -  картридж КУ – высококачественный гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха со специальными присадками (Дамфер, серебро). Очищает воду от активного хлора, органических и хлорорганических соединений

Третья ступень  -  картридж СВС – активированный уголь. Очищает воду от органических и хлорорганических примесей, активного хлора

Четвертая ступень  -  обратноосмотическая мембрана пропускает молекулы воды, удаляет все загрязнители

Пятая ступень  -  угольный постфильтр – за счет зольности угля придает воде приятный вкус. Содержит серебро

Шестая ступень  -  минерализатор – восстанавливает минеральный состав очищенной воды

Этапы очистки воды фильтром Гейзер Престиж-М:

• Предварительная очистка (подготовка воды для увеличения срока службы мембраны). Ресурс 6-12 месяцев в зависимости от качества воды.

• Осадочный картридж РР 5 - 10SL – удаляет нерастворимые частицы, размером до 5 мкм (ржавчина, взвеси)

• 2 картриджа CBC 10 - 10SL - карбон-блок из высококачественного кокосового активированного угля, пористостью 10 мкм.

• Обратноосматическая мембрана 1812-50 GPD – удаление всех примесей, включая бактерии и вирусы. Ресурс 1-3 года (зависит от качества воды).

• Угольный постфильтр ILB-GAC-1/4'' (активированный уголь) – улучшает вкусовые качества воды. Ресурс 12 месяцев.

• Минерализатор В(RO) – обогащает отфильтрованную воду микроэлементами. Ресурс 12 месяцев.

Комплектация поставки:

• Корпуса с фильтрующими элементами в сборе на каркасе

• Вентиль накопительного бака

• Накопительный бак 12 литров

• Кран для чистой воды №7

• Ограничитель дренажного потока

• Обратный клапан

• Автопереключатель воды

• Дренажный хомут

• Тройник (адаптер) с краном подачи воды

• Трубка JG 1/4''

Технические характеристики:

• Присоединительный размер - 1/2"

• Рабочее давление - не менее 3 атм.

• Рабочая температура - от +4 до +40°С

• Скорость фильтрации - 200 л/сутки

• Тип воды - сверхжесткая

• Минерализация - да

Размеры фильтра:

Длина	390 мм

Ширина	145 мм

Высота	415 мм

Масса	11,0 кг

Размеры накопительного бака

Высота	330 мм

Диаметр	280 мм