АКВАФОР Фаворит - это большой ресурс и скорость фильтрации воды, корпус из пищевой нержавеющий стали, не подверженный коррозии, механическим повреждениям и выдерживающий давление до 20 атмосфер, удобство подключения и замены модуля, и совсем не много места под раковиной. Благодаря высокой производительности - 150 литров в час – этот фильтр для очистки воды может использоваться не только в квартирах и загородных домах, но и в ресторанах, кафе, медицинских учреждениях, детских садах.

Глубокая очистка воды. Удаляет из воды взвеси, хлор, тяжелые металлы, пестициды и другие вредные примеси.

.

СМЕННЫЕ МОДУЛИ

B150  Сменный фильтр для общей очистки воды. качественно очищает питьевую воду практически от всех примесей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	180x200 мм

Ресурс:	12000 л

Скорость фильтрации:	2,5 л/мин

СТЕПЕНИ ОЧИСТКИОстаточный активный хлор:	100%

Нефтепродукты (бензол):	99%

Фенол:	99%

Пестициды:	99%

Ионы тяжелых металлов:	99%