Фонтанчик ФП-ПН1, вандалоустойчивый, на прочном каркасе, с ограничительным кольцом и вертикальной подачей водной струи, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11.

Предлагаются модификации класса Стандарт, Смарт, Премиум, Элит и Эксклюзив в ценовом диапазоне от 12500 до 29000 руб (зависит от установленных фильтров, использованных материалов и класса антивандальности)

Возможна установка дополнительного крана-гусака или поилки.

Удобное подключение к водопроводу (1/2 дюйма) и канализации (40мм), позволяющее легко осуществить монтаж коммуникаций, в том числе гибкой подводкой.

Фонтанчик пригоден для установки на улице и в закрытых помещениях.

Имеет педальный пуск воды, многократно снижающий риск передачи сезонных инфекций по сравнению с ручными кнопочными кранами.

Соответствует ВСЕМ нормативам СанПиН (в том числе новейшему СанПиН 2.4.2.2842-11), который в частности требует в п.4.7: "Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать наличие ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА вокруг ВЕРТИКАЛЬНОЙ водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см."

Характеристики:

Стандартная высота - 900 мм (возможен заказ от 700 до 1000мм)

Габариты - 240х330х900 мм

Производительность - до 250 л/час

Фильтрация под заказ: от 1 до 4 ступеней

Нержавеющий вандалоустойчивый корпус и чаша

Надежный педальный механизм подачи воды

Вес - 20 кг

Гарантия - 1 год!