Фильтр состоит из корпуса и крышки, соединенных хомутом или при помощи болтов. Герметизация осуществляется резиновым кольцом. На крышке установлен воздухоотделитель для выпуска воздуха из фильтра при его заполнении водой и сброса давления при разборке фильтра.

В корпус на опорное кольцо опущен каркас жесткости (мелкоячеистая сетка-стакан). Герметизация фильтрующей сумки производится с помощью держателя, который прижимается к основанию сумки винтом. Винт вворачивается в поперечную пластину, установленную в пазы корпуса.

Мешочный фильтр для механической очистки холодной и горячей воды, а также агрессивных жидкостей (растворителей, солевых растворов, красок, нефтепродуктов и масел). Обладает повышенной грязеемкостью и возможностью многократной регенерации сменных мешков, изготовленных из прочных синтетических материалов – полиэстра, полипропилена или нейлона.

Характеристики:

•   Нержавеющий корпус;

•  Тонкость фильтрации осадочного картриджа - по выбору;

•   Производительность (рекомендуемая/пиковая) - 8,6/12 м3/ч;

•   Температура очищаемой воды - до 100 ?С ;

•   Рабочее давление - до 8 атм.;

•   Габаритные размеры (высота/диаметр) - 1300/300 мм;

•   Присоединительные размеры - 1 дюйм.